TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDOS DISPONIBILIDADE E BALANÇO HIDRICO NA BACIA DO ARROIO SANCHURI.

DRH-SEMA/Comitê Ibicuí. Maio 2010

# 1 - Contexto e Justificativa

A outorga é atribuição do Departamento de Recursos Hídricos segundo a Lei Estadual nº 10.350/94. Para um bom funcionamento deste instrumento, ou seja, a outorga como um instrumento de gestão, ou ainda, a outorga como concretização de um acordo de repartição das águas numa bacia hidrográfica, importa conhecer, por um lado a real disponibilidade hídrica existente na bacia hidrográfica e por outro, a soma das demandas, inclusive para a manutenção da vida. Só assim será possível a avaliação da viabilidade dos usos desejados nos processos de solicitação a serem encaminhados ao DRH-SEMA na sub-bacia do Sanchuri.

Uma vez que, em muitos casos, estudos de disponibilidade ainda não existem, a análise dos processos ganha um caráter meramente cartorial, com o objetivo apenas de verificação e de análise da documentação entregue pelo usuário.

Experiências de determinação de vazões de referência já foram feitas, em caráter emergencial, em outras bacias com grandes conflitos, porém atualmente não há definição de critérios, tampouco valores, para determinação das mesmas visando à aplicação dos instrumentos de gestão e planejamento, sobretudo a Outorga.

# 2 - Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar ao Comitê da Bacia do rio Ibicuí um estudo de disponibilidade e balanço hídrico que servirá de subsídio para a definição de critérios de repartição das águas para a emissão das outorgas na bacia do arroio Sanchuri por parte do DRH.

# 3 - Área de Abrangência

O trabalho abrange os cursos de água sob o domínio do Rio Grande do Sul, que contribuem para a sub-bacia do arroio Sanchuri.

# 4 - Escopo Geral do Trabalho e Detalhamento de Atividades

O trabalho está dividido em atividades principais, conforme o detalhamento apresentado nos itens a seguir.

## 4.1. Atividade 01 – Elaboração do Plano de Trabalho

Deverá ser elaborado um Plano de Trabalho para o desenvolvimento dos serviços, em comum acordo com o DRH, e atendendo às especificações deste Termo de Referência.

## 4.2. Atividade 02 – Mapeamento da área de Abrangência

O DRH fornecerá um mapa que será avaliado e utilizado pela Consultora com vistas à definição da bacia de contribuição do arroio Sanchuri.

4.3. Atividade 03- Instrução dos processos de Outorga

A consultora contratada deverá instruir processos de outorga, por usuário, considerando as interferências nos cursos de água que fazem parte da bacia do arroio Sanchuri. Os processos deverão ser instruídos até 30 de julho contendo laudo técnico conforme documento anexo a este Termo de Referência

## 4.4. Atividade 4 - Estudos com vistas à determinação da disponibilidade e balanço hídrico na bacia do arroio Sanchuri

Historicamente as águas da bacia são utilizadas para irrigação de lavoura de arroz. A barragem do arroio Sanchuri foi outorgada mas atualmente apresenta problemas quanto à  reservação considerando os usuários localizados à montante. Os estudos deverão prover o Comitê e o DRH com informações hidrológicas que serão utilizadas nos procedimentos de outorga.

É necessário o estabelecimento de uma vazão mínima para manutenção dos ecossistemas aquáticos, de uma vazão de referência e do conhecimento da disponibilidade, com vistas ao estabelecimento de critérios e valores para a vazão de referência para a outorga.

## 5 - Metodologia

Os estudos deverão observar o que segue:

a) Caracterização hidrológica do arroio Sanchuri e sua bacia de contribuição;.

b) Divisão da bacia em seções hidrológicas de referência;

c) Definição de vazão de referência adotada considerando as características da bacia;

d) Definição da Vazão Necessária para Manutenção dos ecossistemas aquáticos;

e) Definição da Vazão de Referencia para outorga por Seção Hidrológica de referência;

f) Identificação da demanda e do sistema de irrigação de cada usuário da bacia de contribuição através da análise dos processos instruídos até 30 de julho de 2010;

g) Identificação dos pontos de lançamento de água e quantificação da água lançada na bacia de contribuição do arroio Sanchuri.

h) Balanço hídrico entre as disponibilidades e as demandas hídricas na bacia do arroio Sanchuri.

# 6 - Conceito de vazão de referência e vazão para existência dos ecossistemas aquáticos

Considerando que o processo de outorga avalia, dentre outras coisas, a demanda do uso da água frente à disponibilidade hídrica, faz necessário que a disponibilidade hídrica seja expressa através de uma vazão de referência.

A vazão de referência para outorga corresponde à diferença entre um valor de vazão com determinada garantia de atendimento (risco), descontado de uma vazão mínima a ser mantida no curso de água.

O valor da vazão com determinada garantia de atendimento (vazão de estiagem) pode ser obtida a partir de análises estatístico-hidrológicas de séries de vazões.

A manutenção de ecossistemas aquáticos depende de um regime hidrológico que envolve seqüências de picos de vazão e de estiagens com diversas durações. Do ponto de vista da prática dos procedimentos de outorga, segundo o modelo atual, importa apenas conhecer a vazão mínima a ser mantida no curso de água, pois são nos períodos de menores vazões em que as condições críticas de suprimento são estabelecidas.

A determinação dessa vazão mínima a ser mantida para atendimento das necessidades de manutenção dos ecossistemas aquáticos (vazão ecológica) demanda estudos multidisciplinares eco-hidrológico, ou seja, séries de vazões devem ser estudadas em conjunto com a evolução dos ecossistemas dependentes do regime hidrológico do curso de água.

# 7 - Produtos

Os resultados dos estudos realizados serão apresentados ao DRH sob a forma de Relatórios Técnicos, distribuídos por atividade, conforme lista a seguir. Os relatórios deverão apresentar critérios práticos para a determinação do balanço hidrico.

- RT 01 – Plano de Trabalho e Mapeamento da área de Abrangência

- RT 02 – Definição da demanda e disponibilidade da Bacia. Balanço Hídrico

- RT 03- Sugestão de Critérios de Outorga e de regime de Operação da Barragem e definição de vazões mínimas a serem mantidas no arroio Sanchuri.

# 8 - Prazo e Cronograma

Todo o trabalho será realizado num prazo de 03 meses (90 dias). Os Relatórios Técnicos serão emitidos ao longo do desenvolvimento dos estudos, devendo-obedecer o seguinte cronograma físico.

| ATIVIDADE | PRAZO |
| --- | --- |
| RT 01 – Plano de Trabalho e Mapeamento | até 10 de junho |
| RT 02 – Balanço Hídrico | até 30 de julho |
| RT 03 –Sugestão de Critérios de Outorga | até 31 agosto |